T.K. Backman

January 17th, 2001

List of Closed Captioning Mode Codes

These codes switch the current mode

Field One					Field Two

=======================			========================

CC Mode Start				CC Mode Start

CC1						CC3

RCL	14,20					RCL	15,20

RU2	14,25					RU2	15,25

RU3	14,26					RU3	15,26

RU4	14,27					RU4	15,27

RDC	14,29					RDC	15,29

EOC	14,2F					EOC	15,2F

CC2						CC4

RCL	1C,20					RCL	1D,20

RU2	1C,25					RU2	1D,25

RU3	1C,26					RU3	1D,26

RU4	1C,27					RU4	1D,27

RDC	1C,29					RDC	1D,29

EOC	1C,2F					EOC	1D,2F

Text Mode Start				Text Mode Start

T1						T3

TR	14,2A					TR	15,2A

RTD	14,2B					RTD	15,2B

T2						T4

TR	1C,2A					TR	1D,2A

RTD	1C,2B					RTD	1D,2B

CC Escaped Commands (Non-Modal)

CC1						CC3

EDM	14,2C					EDM	15,2C

ENM	14,2E					ENM	15,2E

CC2						CC4

EDM	1C,2C					EDM	1D,2C

ENM	1C,2E					ENM	1D,2E

XDS Mode Start

0x01,0x??

.

.

.

0x0F,0x??

XDS Mode End

0x10,0x??

.

.

.

0x1F,0x??